## Slide 1
전자공학과 캡스턴디자인
1조 – 스마트 유도등
전자공학과 최원진
전자공학과 최일리야
임베디드시스템공학과 구민성

## Slide 2
기계설계

## Slide 3
외부 구조
Notes: 외부 구조 장애인 표시 그림 다음 디스플레이 중앙이 스피커 우측이 비장애인 표식 및 디스플레이 재료는 아크릴 2T 패널 사용.
레이저 커팅 가공 예정

## Slide 4
내부 구조
Notes: 좌측 구조물이 전원공급장치, 우측 구조물은 제어기판 내부에서 제품간 간섭 없는것 모델링으로 확인 완료하였음.

## Slide 5
전자 설계

## Slide 6
전광판

## Slide 7
부품 설명
Notes: 전자 부품의 설계는 다음과 같습니다. 메인 컨트롤러로 ESP32가 사용되었으며, MP3module을 사용하여 안내음을 재생하고 증폭기와 스피커를 이용하여 출력합니다.
디스플레이를 이용하여 화면에 탈출 경로를 출력합니다.
LED는 장애인, 비장애인 표식을 밝게 보여주기 위해 사용되었습니다.

## Slide 8
ESP32
Notes: ESP32는 블루투스, 와이파이 등 다양한 무선 통신 기능을 지원하는 MCU입니다. ESP32가 안내등 제어를 위해 사용됩니다.

## Slide 9
MP3 Module
Notes: Mp3모듈은 미리 저장된 안내 음성을 재생하기 위한 용도로 사용됩니다. SD카드에 저장된 음원을 재생하며, MCU로부터 UART통신 명령을 받아 작동합니다.

## Slide 10
TDA89328 AMP Module
Notes: TDA 89328 Amp Module은 모노 오디오 증폭기로 MP3모듈의 미약한 음성 신호를 증폭하기 위해 사용됩니다.

## Slide 11
삼미 SR100A50
Notes: 삼미 SR100A50은 50W출력 스피커로 SPL이 94db/W/m로 충분한 출력을 보장하여 넓은 공간에서도 충분한 크기의 안내음을 송출할 수 있습니다.

## Slide 12
LED Strip
Notes: LED strip은 1m당 15W급으로 화재시에 연기가 자욱한 상황에서도 충분한 밝기를 보장합니다.

## Slide 13
[MEANWELL] RD-85B
Notes: 파워 서플라이는 스피커와 LED에 사용되는 24V전원과 전광판, 제어 회로에 사용되는 5V전원을 동시에 공급 가능한 제품을 사용했습니다.

## Slide 14
LED Matrix module
Notes: LED 전광판 모듈은 HUB75표준을 만족하는 제품을 사용했습니다. 회로가 단순하고, 소프트웨어 개발이 용이합니다.

## Slide 15
서버

## Slide 16
Raspberry pi5
Notes: 라즈베리파이 5는 강력한 성능을 가진 SBC로 와이파이, 블루투스 등 무선 통신 기능을 가지고 있습니다. 또한 GPIO등 다양한 유선 연결성이 있어 임베디드 개발 용도로 적합합니다.

## Slide 17
TTL to RS485
Notes: TTL to RS 485 컨버터는 기존 화재 시스템과의 연동을 위해 사용되었습니다. 기존 화재 감지 시스템은 RS 485 통신 방식을 사용하기 때문에 이와의 호환을 위해 사용되었습니다.

## Slide 18
소프트웨어

## Slide 19
출발 지점에도 도착 지점까지 최단 거리를 찾는 알고리즘
그래프 구조에서 각 노드간의 거리를 가중치로 두어 출발 지점에서 도착 지점까지의 가중치의 합이 가장 적은 경로를 찾는 알고리즘임.
그래프 데이터 구조의 예시
Dijkstra's algorithm
Notes: 다익스트라 알고리즘은 출발 지점에서 도착 지점까지의 최단 거리를 찾는 알고리즘입니다.

## Slide 20
그래프 구조로의 모델링
시뮬레이션할 건물의 구조
건물을 그래프로 모델링
소방용 엘리베이터
비상 계단
Notes: 먼저 시뮬레이션할 건물의 방과 교차로에 모두 번호를 붙여줍니다. 각 번호는 각 노드를 의미하게 됩니다. 그리고 각 노드를 이어서 브렌치를 형성합니다. 브렌치는 디오할 수 있는 길을 의미합니다. 그리고 각 브렌치에 노드 사이의 거리를 입력합니다. 이는 브렌치의 가중치가 됩니다. 그렇게 하여 모델링한 결과가 우측 그림과 같이 됩니다.

## Slide 21
그래프 파이썬 구현
Notes: 그래프로 구현한 건물 구조를 파이썬 리스트로 구현합니다. 콜론 좌측 숫자는 각 노드의 번호, 콜론 우측 대괄호 안의 숫자는 노드에서 갈 수 있는 길을 의미합니다.

## Slide 22
Dijkstra's algorithm 파이썬 구현
Notes: 알고리즘을 파이썬 코드로 구현한것은 다음과 같습니다.

## Slide 23
시뮬레이션 결과
Notes: 시뮬레이션 결과는 다음과 같습니다. 최단 경로로 도달하기 위한 연산이 잘 동작하는것을 볼 수 있습니다.

## Slide 24
해야할 일

## Slide 25
기계
자재 구매
아크릴 레이저 가공
조립

## Slide 26
전자
자재 구매
납땜
Esp 32 펌웨어 작성 및 업로드

## Slide 27
소프트웨어
가중치 포함한 최단거리 알고리즘 구현
서버 프로그램 작성
라즈베리파이 세팅
서버와 안내등 간 통신 테스트

## Slide 28
감사합니다